## Slide 1
华为 NPU × Qwen3-235B-A22B：L3 池方案对比
左：已有 SSD L3 方案｜右：新方案，以 KVU L3 池替换 SSD L3｜32K prompt 示例
已有方案
SSD L3 分层池
P 节点 / HBM
Prefill
D 阶段 / HBM
Decode
③ P→D KV
Host DDR · L2 池
共享 Prefix KV
SSD L3 池
冷 KV / 长尾前缀
②
④
⑤
⑥
新方案
以 KVU L3 池替换 SSD
P 节点 / HBM
Prefill
D 阶段 / HBM
Decode
③ P→D KV
Host DDR · L2 池
共享 Prefix KV
KVU L3 池
替代 SSD 的 L3 池
②
④
⑤
⑥
两种方案共用的数据流量与容量估算
Qwen3-235B-A22B BF16｜每 token 汇总全部 94 层 KV
编号 / 流量
方向 / 路径
单次逻辑 IO 大小
32K 全量逻辑 IO / 数据量
30 ms 等效带宽*
② L2 命中读取
Host DDR → P HBM
188 KiB / token
32,768 次 / 6.31 GB
210.3 GB/s*
③ P→D 实时 KV
P HBM → D HBM
188 KiB / token
D 冷启动：32,768 次 / 6.31 GB
D 全命中：0 次 / 0 GB
冷启动：210.3 GB/s*
D 全命中：0
④ L2 写回
P HBM → Host DDR
188 KiB / token
32,768 次 / 6.31 GB
210.3 GB/s*
⑤ L2 下沉
Host DDR → L3（SSD / KVU）
188 KiB / token
按淘汰量；全量 32,768 次 / 6.31 GB
全量按 30 ms：210.3 GB/s*
⑥ L3 回填
L3（SSD / KVU）→ DDR
188 KiB / token
按 L2 miss 量；全量 32,768 次 / 6.31 GB
全量按 30 ms：210.3 GB/s*
* 188 KiB/token = 94 层 × K/V × 4 KV heads × 128 dim × BF16 2 B；32K 全量 / 30 ms = 210.3 GB/s。逻辑 IO 按 1 token 计，物理 IO 按 block 合并。
⑤⑥为分层策略流量，按淘汰量 / L2 miss 量触发；30 ms 是 TPOT，此处带宽仅为单请求 30 ms 搬完的等效值。KVU 池不附加未核实的性能假设。
Notes: 一页左右对比：左为已有方案，Host DDR L2 + SSD L3；右为新方案，保持 Host DDR L2，将 L3 池替换为 KVU L3。图中②为 L2 命中时 Host DDR 到 P HBM 的读取，③为 P 到 D 的实时 KV，④为 P HBM 写回 Host DDR；⑤为 L2 按策略淘汰/下沉至 L3，⑥为 L2 miss 后由 L3 回填 Host DDR，再供 P 读取。⑤⑥的标注是用户指定的目标架构示意，策略与具体路径依实现而定；未对 KVU L3 的性能、接口或内部机制作额外假设。模型按 Qwen3-235B-A22B BF16 配置：94 层、4 个 KV heads、head_dim=128、BF16 每元素 2 bytes。每 token 完整 KV = 94×2(K,V)×4×128×2 = 192,512 bytes = 188 KiB。示例 prompt 32,768 tokens，逻辑 IO 按 1 token 计；全量 32,768 次，总量 6,308,233,216 bytes（6.31 GB）。单请求若要求 30 ms 搬完全量，等效带宽 210.3 GB/s。实际物理 IO 会按 KV block 合并；若每块 B tokens，IO 次数为 ceil(32768/B)，每次大小约 B×188 KiB。TPOT 是 decode 阶段相邻输出 token 的时间，表内为时限等效带宽，不是 cache/PD 流量的 TPOT 硬指标。③中 D 冷启动按全量估算，D 全命中时缺口为零；②④只包含 P 节点读写，不包括 D 访问共享 L2。来源：Qwen/Qwen3-235B-A22B 官方 config.json（https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-235B-A22B/blob/main/config.json），Qwen3 官方模型架构说明（https://qwenlm.github.io/blog/qwen3/）。